## Slide 1: Mi lesz veled földfelszíni műsorszórás? (Hosszútávú EU tervek)
Dr. Pados László
NMHH
Mobil tlf: 06 30 9315874

## Slide 2
Előzmények
Jelenlegi helyzet:
A technológiák konvergenciája figyelhető meg: az audiovizuális tech-nológiák között egyre elmosódottabb a határ a felhasználók szempontjából
A 470- 862 MHz frekvenciasáv a mobil és műsorszóró szolgálat számára egyaránt fontos: megkezdődött a 470-862 MHz sáv felszeletelése
EU-ban a 790-862 MHz sávot már mobil célra használják, a WRC-15 után a 694-790 MHz sáv mobil célra is használható lesz elsődleges jelleggel
Európában a digitális műsorszórás bevezetése még be sem fejeződött, az új technológiák (HD és UHD adások) sávigénye nagyobb
Az EU digitális jövőképe nagyobb mobilitást és a digitális szolgáltatásokra jelentős (min. 1200 MHz 2015-ig) sávszélességet irányoz elő
Kérdések:
A fejlődés trendjei, technológiai, gazdasági hatások
Hogyan lehet az ellentétes igényeket kielégíteni?
Milyen álláspontot képviseljen Európa a következő Rádiótávközlési Világértekezleten?

## Slide 3
Pascal Lamy jelentés
Eredmény : 7 műsorszóró, 6 mobil és 6 társadalmi szervezet részvételével (High Level Group) kompromisszumos javaslata 6 hónapos egyeztetés után.
Fő megállapítások:
A földfelszíni műsorszórás belátható jövőn belül a műsorszétosztás fő platformja marad és szüksége van a 470-694 MHz sávra növekvő mobil frekvencia igények, de nem azonnal
Három lépcsős javaslat:
  a 694-790 MHz sávot mobil szélessávú szolgáltatás számára kell használni, de az átmeneti időszak meghatározásánál figyelembe kell venni a költségeket (szolgáltató és lakosság)
  Tervezett időkeret: 2020 plusz/minusz 2 év
  2025-ig: a piaci igények és a technológia fejlődés (optikai kábel terjedése) figyelembe vételével az igények ismételt áttekintése.
  A földfelszíni műsorszórás számára stabil szabályozási környezetet kell biztosítani 2030-ig
                Mobil tlf: 06 30 9315874

## Slide 4: A jelentés elemzése 1
WRC-15:
EU ne fogadjon el olyan javaslatot, amely a 470-694 MHz sávot elsődleges jelleggel mobil célra irányozza elő
Problémái:
  Európa kisebbségben van, még az I. körzeten belül is (Afrikai országok miatt), nehezen tudja érdekeit érvényesíteni
  a javaslat lehetővé teszi, hogy „down link only” technológia használatát fogadjunk el, másodlagos jelleggel (értelmezése?)
  nem biztos, hogy minden európai ország ebbe az irányba mozog
Második DD 2020 +/- 2 év: 694-790 MHz felszabadítása mobil célra
A műsorszóró rádióengedélyek széles skálán szóródnak.
  Ausztria: 2023/2026, Belgium: 2024
  Bulgária: 2025, Franciaország: 2022
  Németország, Spanyolország: 2025
  Szlovákia: 2029, Olaszország: 2032
  Magyarország: 2020

## Slide 5
A jelentés elemzése 2
Fő probléma: Svédország, Németország és Finnország bejelentette, hogy előbb akar áttérni mobil szolgáltatásra a 2.DD sávban, mint 2020.
Hogyan oldják meg a kompatibilitási kérdéseket a szomszédokkal?
                Mobil tlf: 06 30 9315874
Chart: Országok száma, ahol a rádióengedély lejár
| ≥ 2013 & ≤ 2018 | ≥ 2019 & ≤ 2024 | ≥ 2025
Number of CEPT countries where all RoU expiry | 3 | 13 | 10

## Slide 6
  Az ITU-R Report BT-2302 2014 áprilisában lett publikálva. 48 CEPT ország közül csak 23 válaszolt !
A műsorszórás spektrumigénye
Sok európai ország számára fontos a
700 MHz-es sáv megőrzése műsorszórásra

## Slide 7
ECC Report 224
  Hosszútávú vízió a 470-694 MHz sávra:
  A osztály: a jelenlegi DVB-T földfelszíni hálózatok használata HPHT (High power-high tower) vagy LPLT hálózatok formájában (low power-low tower) (4 alváltozat)
  B osztály: DVB és/vagy LTE downlinks közös alkalmazása. Feltételezi, hogy a jövőben LTE SDL/eMBMS (evolved Multimedia Broadcast and Multicast Service) technológia lesz használva (4 alváltozat)
  C osztály: DVB és/vagy LTE (uplink is) közös alkalmazása (2 alváltozat)
  D osztály: a sávot a jövő kommunikációs technológiái fogják használni.

## Slide 8
LTE eMBMS
Jó minőségű audiovizuális tartalom továbbítás
• Unicast/multicast szolgáltatás
• Korlátozott műsorszóró alkalmasság: nem TV műsorok továbbítására lett kifejlesztve
• Regisztrációhoz kötött
Elképzelt jövő: LTE broadcast
• Cellaméret növelhető HPHT hálózati struktúra kialakításához
• Országos SFN kialakítható
• Klasszikus mobil, unicast és broadcast szolgáltatás
• 8 MHz-es sávszélesség
Végcél:DDT-hez nagyon hasonló műsorszóró képességek
  De: LTE és DVB más kódrendszert alkalmaz, egy chipbe nem lesz integrálható ( mindkét chipet be kell építeni egy készülékbe).
ECC Report 224 részletei

## Slide 9
A forgatókönyvek jellemzői
Kevés különbség van a forgatókönyvek között
Megtekintés
  • hagyományos TV készüléken, tableten, okos telefonon
  • nappaliban, kül- és beltéren, járművön
Feltétel
  • A1-A4, B9 és C10: a mobil eszközök rendelkezzenek DTT vevőegységgel,
  • B5, B6, B9 és C7: legyenek LTE Broadcast vételére alkal mas készülékek
  • B8, C10: legyenek LTE MBMS vételére is alkalmas DTT vevők
  • B9: legyenek DTT és LTE BC vételére alkalmas készülékek – két chip?
                Mobil tlf: 06 30 9315874

## Slide 10
Összegzett megállapítások
  Lineáris TV nézés marad a fő TV nézési forma belátható időn belül.
  A lineáris és nem lineáris TV nézés fő formája az otthoni TV-zés és ez marad
  A TV nézők nagy része a nagy képernyő mellett marad, de a mobil eszközök használata nő.
  Rövid- és középtávon a HDTV lesz az uralkodó.
  LTE technológia fejlődése lehetővé fogja tenni a műsorszóró és multicast tartalmat, mobil eszköz képes legyen DTT és LTE vételre
  Hibrid műsorszórás-szélessáv közös használat fog elterjedni
  Kiszámítható középtávú jövő nélkül nem várható jelentős fejlesztés a DTT platformon
  EU stratégiai döntés várható a 470-694 MHz sávra 2016 körül

## Slide 11
Köszönöm a figyelmet !
                Mobil tlf: 06 30 9315874