## Slide 1: TDX, a Fejállomás
HTE előadás 2013.06.12
Cziffra Gergely – Triax Kft.
gergely.cziffra@triax.hu 06-20-468-9035

## Slide 2
Új koncepció (pool technika)
Kis fogyasztás
Teljes távvezérlés
Számtalan be- és kimeneti lehetőség
Digitális tükör, az átállás előkészítéséhez
Inkább számítógép, mint fejállomás
Könnyű kezelhetőség
Teljes fejlesztői háttér

## Slide 3
„Hagyományos” fejállomás elve:
M1 HD
M2 HD
Duna
Duna W
PAL
QAM
COFDM

## Slide 4
A TDX működési elve – a pool:
DVB-T
DR1
TV2
DR 2
TV 2 region
DVB-S/S2
Viasat sport
TV1000
Nature
History
Golf
QAM
DR1 TV1000
TV2 Nature
DR2 History
TV2 region Golf
PAL
DR1
Golf
History
TV 2 region
COFDM
DR1
TV2
DR2
TV 2 region
IP
Nature
History
Golf
TV 2
Ethernet

## Slide 5
A bemeneti és kimeneti modulok egymástól függetlenek
Minden bemeneti jel a pool-ba kerül, ahonnan bármelyik kimenetre kitehető, akár egyidejűleg többre is
Több TDX saját pool-ja egymás között megosztható (pool-sharing)
A TDX működési elve:

## Slide 6
  Kompakt, telepítő barát bázisszekrény
  Minden állítási lehetőség,
  modul csatlakoztatás elölről
  Fali vagy 19”-os rack-be
  építhetőség.
  LED kijelzés – 4 LED
  Inteligens teljesítmény vezérlés hűtés.
  Hot-Swap – feszültség alatti modulcsere.
  SD kártya – konfiguráció mentésére, software frissítéshez
  Beépített kábelrendező
Mechanikai felépítés:

## Slide 7
Tápegység
SFP
OUT
Státusz LED
Frontend
Backend

## Slide 8
Input
Output
  Kompakt bázisszekrény a következő modulhelyekkel:
  16 tuner, bemeneti modul (frontend)
    DVB-T és DVB-T/T2
    DVB-S/S2
    A/V
    HDMI
    DVB-C
  6 Quad kimeneti modul (backend):
    - 24 PAL (HD downscale) analóg tv
    - 24 QAM csomag (DVB-C)
    24 COFDM csomag (DVB-T)
    IPTV
      4/12 bemenet
      4/12 kimenet
TDX modulok:

## Slide 9
TDX Pool
Input module
CI slot
CI slot
Output module QAM
Output module
PAL
Decrypted
service out
Encrypted
Service out
Decrypted
service back to
TDX Pool
A kimeneti modulok található CI csatlakozóval / CI only modullal
A dekódolt adások a pool-ba kerülnek vissza, és onnantól ugyanolyan adásként viselkednek, mint a többi.
Dekódolás:

## Slide 10: Egyéb funkciók:
Kódolás jelenleg Panaccess, később simulcrypt
DiSEqC vezérlés
Naplózás (log file)
Web konfigurátor

## Slide 11: Pool sharing – direkt kapcsolat

## Slide 12
Pool sharing / IPTV – switch

## Slide 21
Ingyenes rendszertervező program a Triax.com oldalon
A tervezési időt a felére csökkenti
Könnyen áttekinthető
Sávszélesség monitor KingOfSat mérések alapján
XML file-ba menthető adatok, a fejállomásba betölthető
Komplett rendelési listát ad eredményül
TDX web konfigurátor

## Slide 22
Köszönöm
a
figyelmet!