## Slide 1: 3G, 4G, 5g ...?
Turányi Zoltán Richárd
Expert of Network Features and Control Architectures
Ericsson Research, Budapest
2015. április 11.

## Slide 2: Generációs áttekintés
 | Név | Spektum [MHz] | Rádiós Technológia | Fő új szolgáltatás | Első kereskedemi hálózatok
1G | NMT | 450 | Analóg, frekvenciaosztásos | Telefon | 1981 Norvégia Svédország
2G | GSM | 900, 1800 | Digiális, időosztásos | SMS, roaming, vonalkapcsolt adat | 1991 Finnország
 | GPRS |  |  | Csomagkapcsolt adat | 2000, sokfele
 | EDGE |  |  | Gyorsabb adat | 2003, USA
3G | UMTS | Tipikusan 850-900, 1900-2100 | Szórt spektrumú | Videotelefon, gyors adat | 2001 Japán
 | HSPA |  | Időosztásos, MIMO | Csomagkapcsolt adat | ~2005
4G | LTE | 700-2600 | OFDM |  | 2009 Oslo Stockholm
5G | LTE++ | 6GHz+ | OFDM, nyalábformázás, masszív MIMO |  | 2018?
NMT = Nordic Mobile Telephony
GSM = Group Special Mobil
GPRS = Generic Packet Radio Service =
Általános csomagkapcsolt rádió
EDGE = Enhanced Data rates for GSM Evolution =
Nagyobb sebesség a GSM evolúciójához
UMTS = Universal Mobile Telephony System
HSPA = High-Speed Packet Access
LTE = Long-Term Evolution
OFDM = Orthogonal Frequency Division Multiplexing
MIMO = Multiple-Input and Multiple-Output

## Slide 3: 1991: GSM
Újdonságok
  Teljesen digitális beszédátvitel
  Tömörtés, stabilabb hangminőség, hatékonyabb spektrumhasználat
  SIM kártya és roaming lehetőség
  SMS, vonalkapcsolt adatkommunikáció (9.6 kbit/s)
BS
BS
BS
BSC
MSC
BS = Base Station = Bázisállomás
BSC = BS Controller = Bázisállomás-vezérlő
MSC = Mobile Switching Center = Mobil telefonközpont
UE
néhány 1000
néhány 10
néhány

## Slide 4: Hogyan működik?
2 állapot
Aktív
Alvó
hívás vége
tárcsázás, bejövő hívás
Bázisállomásról-bázisállomásra követjük
Folyamatos rádiózás
Mérjük a szomszédos bázisállomások jelerősségét
A BSC utasít, ha bázisállomást kell váltani
A telefon nem kommunikál, ha bázisállomást vált
Rendszeresen figyeli a „paging” hirdetményeket
Ha kommunikálni akar, vagy keresik, választ egy cellát és megszólítja
BS
BS
BS
BSC
MSC
UE

## Slide 5: GSM keretszerkezet
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
1
61
1
61
1
2
3
25
26
1
2
51
Adat-löket
Keret
Keret
Vezérlő-löket
Vezérlő Multi-Keret
Adat Multi-Keret
Szuper-keret 6.12 másodperc
Hiper-keret 3 óra, 28 perc, 58 másodperc

## Slide 6: Kihívás
0
1
2
3
4
5
6
7
Adat-löket
Keret
BS
BS
BS
BSC
MSC
UE

## Slide 7: 2001: 3G - WCDMA
WCDMA = Wideband Code Division Multiple Access
Szélessávú szórt spektrumú rádió
5 MHz
frekvencia
frekvencia
x …000101000… =
frekvencia
x …110101… =
5 MHz
frekvencia
Notes: CDMA alapok
Soft handover
Teljesítményszabályozás

## Slide 8: 2001: 3G - WCDMA
Jobb spektrális hatékonyság
Jobb zavarérzékenység
Különböző bitsebességű csatornák: 64, 256 kbit/s, 2 Mbit/s
frekvencia
x …000101000…
frekvencia
x …110101…
+
x …110101… =
x …000101000… =
frekvencia
frekvencia
5 MHz
frekvencia
Notes: CDMA alapok
Soft handover
Teljesítményszabályozás

## Slide 9: Kihívások
frekvencia
frekvencia
frekvencia
2. Teljesítmény-szabályzás
3. „Puha mozgás” (Angolul „soft handover”)
Node B
Node B
Node B
RNC
MSC
UE
Node B = „B” Csomópont = Bázisállomás
RNC = Radio Network Controller = Bázisállomás-vezérlő
MSC = Mobile Switching Center = Mobil telefonközpont
Frekvencia újrahasznosítás: 1
Még jobb spektrális hatékonyság
Ámde: valós idejű hálózat!
1. Többutas terjedés
Notes: CDMA alapok
Soft handover
Teljesítményszabályozás

## Slide 10: 2005: 3.5G - HSPA
Csomagkapcsolás!!!
Egy kód, időosztásos mód
  Bázisállomás időzít
  Nincs „soft handover”
Miért jobb mégis?
  HARQ
  Opportunisztikus ütemező
És még: MIMO
  tér-diverzitás
HSPA = High Speed Packet Access =
Nagysebességű csomaghozzáférés
GGSN = Gateway GPRS Support Node =
„Kijárat” GPRS támogató eszköz
SGSN = Serving GPRS Support node =
„Szolgálatban levő” GPRS támogató eszköz
HARQ = Hybrid Automatic Repeat reQuest =
Hibrid újraküldés
MIMO = Multiple In Multiple Out =
Több vevő, több adó
Node B
Node B
Node B
RNC
SGSN
UE
GGSN

## Slide 11: 2009: LTE
Node B
RNC
SGSN
UE
GGSN
eNB
SGW
UE
PGW
MME
2. Arkitektúra
1. OFDM
LTE = Long-Term Evolution =
Hosszútávú evolúció
OFDM = Orthogonal Frequency Division Multiplexing
VoIP = Voice over IP = Csomagkapcsolt beszédátvitel
VoLTE = Voice over LTE
idő
frekvencia
1.25, 2.5, 5, 10, 20 MHz
frekvencia
al-sávok
erőforrás blokk
A keskenysáv miatt
  ellenállóbb a frekvenciaspecifikus zavarokra
  könnyebb megépíteni
  A vívő-összevonás egyszerű
Teljesen rugalmasan ütemezhető
  Még jobb opportunisztikus ütemezés!
Nincs RNC
  Egyszerűbb kiszolgáló hálózat
Nincs vonalkapcsolt rész
  Az elavult vezetékes telefónia vége
  VoIP szükséges - VoLTE

## Slide 12: 2018?: 5G
Új felhasználási területek
  Tömegrendezvények
  Beltér, sok kis cella
  Kritikus infrastruktúra
  Tömeges gépi kommunikáció
Gyárautomatizálás: Nyomdagép
Okos villamoshálózat
Késleltetés ~ 1ms
Ingadozás ~ 5μs
Távolság: ~ 100m
Gyárautomatizálás: targonca
Késleltetés: ~ 20ms
Távolság: ~ 100m
  Késleltetés: ~ 20ms
  Nagy távolságok

## Slide 13: 2018?: 5G
Az LTE velünk marad
Energia
LTE fejődés: 6 GHz fölött
Masszív MIMO, jelformálás
Felhőbe telepítve
5G Rádió - LTE - Új rádió
Egyéb hozzáférés - 2G, 3G - WiFi - vezetékes ...
Üzleti és üzemi kiszolgálórendszerek
Maghálózat
Beyond 2020 network
Ericsson 5G rendszer
A hálózat 2020-ban

## Slide 14: 5G Rádió
NX
Szoros együttműködés
Közös vezérlés
5G rádió
Fokozatos terjeszkedés a mostani spektrumba
LTE evolúció LTE Kompatibilis
Mostani spektrum
Új spektrum

## Slide 15: NX Legfontosabb előny
Eszközök közötti direkt kommunikáció
Spektrum rugalmasság
Szabad
Közös fizetős
Hálózatmegosztás
Rugalmas duplex
Közös spektrum
Közös vezérlés
Külön az adat és a rendszer vezérlőinformációi
Sok antenna
Nyalábformázás
Masszív MIMO
Többes kapcsolat
Több antennás
Több réteg
Transmission scheme
Magasabb frekvenciák használata a nagyobb adatsebességért.
Gép-gép funkciók
Kis késleltetés, megbízható, alacsony fogyasztású
Rádió és hálózat
Bázisállomások bekötése ugyanabban a sávban, mint a rádió